Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Гоце Делчева 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Одговор на питањa за јавну набавку „Куповина медицинске опреме“, редни број набавке 45/2014

Потенцијални понуђач је за партију број 6 - Аутокераторефрактометар поставио питања на која наручилац даје следеће одговоре:

1. Потенцијални понуђач је поставио питање „да ли је дошло до грешке у траженим вредностима за пупиларну дистанцу с обзиром на то да су вредности пупиларне дистанце код одраслог човека минимум од 50мм, а у средњој вредности од 52-78 мм? Вредности пупиларне дистанце које су тражене у табели техничких карактеристика одговарају вредностима особе узраста до 10 година.“

Одговор наручиоца на питање број 1: Измена није прихватљива.

Апарат је наручиоцу потребан за прегледе и деце и одраслих тако да измена није прихватљива.

2. Потенцијални понуђач је поставио питање: „да ли ће се за тражену карактеристику Корнеални астигматизам уважити вредности које се крећу у распону од 0 D-10 D?“

Одговор наручиоца на питање број 2: Измена није прихватљива.

Наручилац остаје при свом првобитном захтеву да апарат треба да поседује „Корнеални астигматизам од 0D do - 15D“, како би комплетно био покривен астигматизам који може да се јави код пацијената.

Комисија за јавну набавку

„Куповина медицинске опреме“,

редни број 45/2014