Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“

Булевар маршала Толбухина 30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне докумeнтације – одговор на достављено питање, за јавну набавку „Извођење радова на објектима Дома здравља „Нови Београд“, редни број набавке 25/2017

Заинтересовано лице је поставило следеће питање:

„За Јавну набавку ,,Извођење радова на објектима Дома здравља Нови Београд’’ на страни 5/27 пише:

11. Технички лист, произвођачка декларација или слично за материјале које ће понуђач уграђивати (за позиције у партији 1 и 2., где је то наведено у„Обрасцу структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“). Уколико понуђени материјали не одговарају захтеваним техничким карактеристикама из обрасца „Обрасца структуре понуђене цене са упутством како да се попуни“, понуда ће се одбити као неодговарајућа.

Молимо Вас за појашњење како да се попуни, у којој форми треба да се достави.

Део Партија 1, Разни радови, позиција 1: ,, Израда, транспорт и монтажа алуминијумске рампе за инвалиде...’’ – молимо Вас да нам доставите димензије рампе, цртеж...

Такође, молимо Вас да нам доставите шеме столарије.

Одговор наручиоца: (постављена питања се односе на партију број 1)

1. Технички лист, произвођачка декларација или слично за материјале које ће понуђач уграђивати,  се достављају од произвођача тог материјала који их и издаје и они се прилажу у понуди. Карактеристике које су су на њима наведене морају да одговарају карактеристикама које је наручилац тражио.

2. Висина рампе за особе са инвалидитетом која треба да се премости је 65 cm. Правилником о техничким стандардима приступачности („Сл.Гласник“ бр. 46/2013) дефинисан је дозвољен нагиб рампе (5%). На основу овог сазнања заинтересован лица врше прорачун како би адекватно доставила понуду.

3. Позиција број 1. у „Столарским радовима“ – димензије једнокрилних врата (22 ком) су 90x205cm. Све остале тражене карактеристике које су већ  дате у позицији.

Позиција број 2. у „Столарским радовима“ – димензије двокрилних врата (2 ком) су 180x205cm. Све остале тражене карактеристике које су већ дате у позицији.

Комисија за јавну набавку

Извођење радова на објектима Дома

здравља „Нови Београд“ редни број 25/2017